## Slide 1
INTERNAL INVESTIGATION REPORT · 2026-07-09 · 未修正 / 原因特定フェーズ
なぜロボットは本の幅を
2倍に誤認識するのか
書籍取り出しロボットの開口幅推定を100ケースでオフライン評価したところ、
3割強のケースで誤差2mm以上が発生した。原因を認識パイプラインの
各工程まで遡って特定したので報告する。
対象システム
RealSense D435i + SAM2 + PaddleOCR 書籍幅推定
評価データ
captures/100test_offline/20260708_203730（10書籍×10ラウンド）
スコープ
原因特定のみ・修正は未着手

## Slide 2
01 · 書籍幅推定 誤差原因調査
全体結果
100ケース中、目標精度（誤差2mm未満）を満たしたのは半数程度
53
/ 100
誤差 < 2mm
目標精度を達成
32
/ 100
誤差 ≥ 2mm
3書籍に集中
15
/ 100
推定自体が失敗
同一の例外でクラッシュ
誤差は10書籍に均等に分布しているのではなく、3つの書籍に集中していた。
かつ、その3書籍の中でも原因はさらに2系統に分かれることが分かった。

## Slide 3
01 · 書籍幅推定 誤差原因調査
書籍別 平均誤差
FIG. 1 — 成功ケースのみ・10ラウンド平均（mm）
Chart: 
| stryker UPN | Medtronic Riptide | Eccelsior® XT-27 | Surpass Evolve | Target XL® | TransForm | AXS Vecta® 46 | Medtronic Phenom 21 | Synchro SELECT | pNOVUS 17
平均誤差(mm) | 20.27 | 10.13 | 10.02 | 2.91 | 2.32 | 2.09 | 1.4 | 1.31 | 1.19 | 1.12
3書籍（stryker / Riptide / Eccelsior）が誤差全体の大半を占める。残り7書籍は概ね良好。

## Slide 4
02 · 書籍幅推定 誤差原因調査
調査方法 — 工程を3段階に分けて数値を追跡
画像を目視せず、パイプラインが自動保存するログ／デバッグ画像だけから各工程時点の幅を再計算した
認識パイプラインは「マスク選択 → 深度フィルタ＋背表紙帯補完 → 最終幅計算(M1 or M2)」
という順で処理が進む。誤差がどの工程で生まれたかを特定するため、各工程の時点で
「今の形のまま幅を測ったら何mmになるか」を3つのチェックポイントで実測し、GTとの差を比較した。
誤差0 · 生マスク
SAM2＋OCRで選ばれた直後、
深度フィルタより前のマスク幅
→
誤差1 · 整形後マスク
深度フィルタ＋背表紙帯補完を経た、
最終計算にかける直前のマスク幅
→
誤差2 · 最終出力
M1(px幅変換) または M2(点群PCAスライス)
が実際に出した幅
誤差0と誤差1がほぼ同じ書籍＝入口(マスク選択)が原因／誤差1は正常なのに誤差2だけ跳ねる書籍＝出口(最終計算)が原因、と切り分けられる。

## Slide 5
03 · 書籍幅推定 誤差原因調査
誤差2mm以上・32件の内訳
FIG. 3 — 最終誤差2mm以上(32件)の原因工程
Chart: 
| ② マスク選択（入口）が原因 | ① 最終計算（出口）が原因 | ③ 複合（両方が寄与）
件数 | 14 | 9 | 9
②の14件のうち5件がstrykerで占められる。以下、①②それぞれの根本原因をコードレベルで特定した。

## Slide 6
発見 1 — 根本原因（入口側）
文字列マッチングが「断片一致」を「完全一致」より高く評価する
OCR/only_one_tilted.py :: match_book_name() — マスク選択ロジック
SAM2は1枚の画像から十数〜二十個の候補マスクを生成する。各候補にOCR文字列を割り当て、
fuzz.partial_ratioでクエリとの類似度を計算し、最高スコアのマスクをそのまま採用する。
この関数には「マスクの大きさが妥当か」を見る仕組みが一切ない。
FIG. 4 — Test 29（Medtronic Riptide）のマッチングスコア · similarity_scores.json
クエリ: "Medtronic Riptide Large Bore Aspiration Tubing REF MAT-110-110 112(284cm)"
mask_20 score 100 text: "Medtronic" ← 採用
マスク面積: 824 px（本来の約1/25）
mask_16 score 94 text: "Medtronic RiptideLargeBore
AspirationTubl REF MAT-110-110 112"（284cm）" ← 本来の正解
マスク面積: 20,536 px
「Medtronic」の9文字だけがクエリ先頭と完璧に一致するため score=100。OCRノイズを含む正解全文は score=94 に留まり不採用。

## Slide 7
04 · 書籍幅推定 誤差原因調査
同型の事例とstrykerへの波及
同型の事例（他3件・すべて fail に帰結）
ケース | 正しいはずの書籍 | 実際に勝ったテキスト断片 | スコア
#28 | Medtronic Phenom 21 Catheter | "Medtronic" | 100
#11 | TransForm | "TransForm SUPERCOMPLIANT SC" | 100
#99 | stryker UPN: M00345100950 | "Medtronic"（誤った書籍の断片） | 100
同じ棚に複数の商品ラベルが写り込むと、無関係な書籍の断片がクエリの一部と一致し誤って選ばれる。
strykerの「マスクが常に約2倍」問題も同根：1枚の画像内に"stryker"の文字列が11回以上出現し、
面積1,000〜92,000pxとバラバラな別々のSAMマスクに割り当てられていた。
FIG. 5 — stryker：3段階の誤差はほぼ変化しない
ラウンド | 誤差0（生マスク） | 誤差1（整形後） | 誤差2（最終）
R1 / R3 / R5 / R6 / R7 / R8 | +18.1 〜 +29.4mm | +16.2 〜 +25.6mm | +18.1 〜 +25.7mm
R2 / R4 / R9 / R10 | -1.1 〜 -6.3mm | 同左・悪化 | fail（クラッシュ）
成功ラウンドは深度フィルタより前から既に約2倍（誤差0≈誤差1≈誤差2）。以降の工程はほぼ何も変えていない。

## Slide 8
発見 2 — 根本原因（出口側）
最終幅計算(M1)が外れ値に弱く、方向性なく暴れる
get_book_points.py :: estimate_book_width_from_filtered_mask_axis()（2317行目）
1
軸・中心点が使い回される
直前の列長さフィルタ工程で決めたaxis/centerをそのまま使い、その後さらにマスクを削るapply_final_t_width_clipを経ても再計算しない。
2
外れ値に弱い一括パーセンタイル計算
マスク段階が使う「長辺方向にスライスして各区間幅の中央値を取る」堅牢な方式と違い、最終計算は全有効画素に対して2%〜98%パーセンタイルの幅を一括で取るだけ。
FIG. 6 — マスク段階は正常なのに、最終手法で暴れる（誤差1→誤差2, mm）
ケース | 書籍 | 誤差1 | 誤差2 | 増減
#89 | Medtronic Riptide | +1.8mm | +53.4mm | +51.7mm
#64 | Eccelsior® XT-27 | +4.4mm | +46.8mm | +42.4mm
#54 | Eccelsior® XT-27 | +1.0mm | +24.1mm | +23.0mm
#34 | Eccelsior® XT-27 | +42.8mm | +9.2mm | -33.6mm（改善）
増減の符号・大きさに一貫性がない＝系統的バイアスではなく計算方式そのものの不安定性。

## Slide 9
発見 3 — 副次的要因
Surpass Evolve / AXS Vecta：細長い包装形状
この2書籍はOCRマッチング自体は一意に決まっており、発見1には該当しない。debug_mask_shapeの
データを見ると、選択マスクが極端に細長く（例: 75.6×639.5px、アスペクト比8.5:1）、輪郭のsolidity
（凸包に対する充填率）が長方形判定の閾値をわずかに下回っていた。
FIG. 7 — Surpass Evolve のマスク形状指標
 | rect_size (px) | solidity | 閾値 | width_cv
#55 | 75.6 × 639.5 | 0.879 | 0.920 | 0.046
#85 | 82.0 × 627.0 | 0.830 | 0.920 | 0.231
パッケージ端の幅広いヘッダー／コネクタ部分がマスクに巻き込まれていると推測される。深度フィルタや
列長さリファインがこれを除去しきれるかはラウンドごとにブレるため、原因分類が一定しない。

## Slide 10
07 · 書籍幅推定 誤差原因調査
まとめ表
3つの問題書籍と、対応する根本原因の対応関係
書籍 | 平均誤差 | 根本原因 | 該当箇所
stryker UPN | 20.27mm |  | match_book_name() / fuzz.partial_ratio
Medtronic Riptide | 10.13mm |  | estimate_book_width_from_filtered_mask_axis()
Eccelsior® XT-27 | 10.02mm |  | estimate_book_width_from_filtered_mask_axis()
Surpass Evolve | 2.91mm |  | analyze_mask_rectangularity() / solidity
fail 全15件 | — |  | match_book_name()（同一バグの裏返し）
入口 — マスク選択
出口 — 最終計算
出口 — 最終計算
副次的 — 包装形状
入口 — マスク選択

## Slide 11
08 · 書籍幅推定 誤差原因調査
現在地と次の一手
済
100ケース評価・工程別の誤差トレース手法を確立
stage_width_trace.py / raw_mask_width_check.py
済
3書籍＋fail 15件の根本原因をコードレベルで特定
本レポート
未
修正は未着手
match_book_nameのスコアリング改修（マスクサイズ・被覆率を加味）と、
estimate_book_width_from_filtered_mask_axisのスライス中央値方式への置き換えが最有力候補
captures/100test_offline/20260708_203730
analyze_width_error.py · stage_width_trace.py · raw_mask_width_check.py